ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2012  № 206

Об утверждении схемы теплоснабжения Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Усть-Заостровского сельского поселения, результатами публичных слушаний от 17.12.2012г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Омский муниципальный вестник» в течение 5 дней с момента подписания.

3. Разместить схему теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации Омского муниципального района Омской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           Н.А. Голиченко

Приложение №1

к постановлению администрации

Усть-Заостровского сельского поселения

от «____»____________2012 г

Схема теплоснабжения

усть-заостровского сельского поселения омского муниципального района омской области

Оглавление

Схема теплоснабжения Усть-Заостровкого сельского поселения	4

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	5

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	5

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	5

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	6

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	6

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	7

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.	7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Усть-Застровка	8

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	15

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	18

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	18

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	19

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	19

# Схема теплоснабжения

# УСТЬ-ЗАОСТРОВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Усть-Заостровка и их приросты.

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №21(детский сад),  по данным на  2012 год составляет 2 550 м2.

2) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №22 (школа), по данным на  2012 год составляет  12 951м2.

3) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №1 (ПУ-14) , по данным на  2012 год составляет  9 237,9 м2.

Приросты площади строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения Котельной №1, Котельной №21 и Котельной №22 не планируются, в связи с газификацией населенного пункта. Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, а так же индивидуальной жилищной застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Усть-Заостровка и их приросты.

1) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №21(детский сад) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 981 Гкал/час.

2) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №22 (школа) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 3 690 Гкал/час.

3) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №1 (ПУ-14) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 10 211 Гкал/час.

Прирост потребления тепловой энергии Котельной №1, №21 и №22 не планируется ввиду отсутствия прироста площади строительных фондов.

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

с. Усть-Заостровка

Система теплоснабжения с. Усть-Заостровка децентрализованная, организованна от нескольких теплоисточников. На территории села имеются три локальных теплоисточника:

- котельная на территории ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», расположенная по адресу: ул. Учебная 5а; вид топлива – газ; год ввода в эксплуатацию – 2001 г.; степень износа – 50%;

- котельная на территории МОУ «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа», расположенная по ул. Степная 21а; вид топлива  - газ; год ввода в эксплуатацию 1988 г.; степень износа – 60%;

- котельная, расположенная на территории крупозавода, находящаяся в стадии незавершенного строительства, предназначенная для покрытия нагрузок производства.

Кроме того на территории с. Усть-Заостровка эксплуатируется индивидуальная котельная детского сада, расположенная по ул. Мира51 г; вид топлива – газ; год ввода в эксплуатацию 2002 г.; степень износа – 40%.

Схема присоединения систем потребителей к тепловым сетям – зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей подземный. Суммарная протяженность тепловых сетей 2450 м, диаметр 50 – 250 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию.

Частный жилой сектор, не присоединенный к системе централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова, уголь.

п. имени П.С.Комиссарова

Система теплоснабжения населенного пункта п. имени П.С.Комиссарова децентрализованная. Частный жилой сектор и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, уголь, дрова

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населенного пункта.

н.п. Усть-Заостровское Лесничество

Система теплоснабжения населенного пункта Усть-Заостровское Лесничество децентрализованная. Частный жилой сектор и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек.

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населенного пункта.

На территории Усть-Заостровского Лесничества действуют: детский оздоровительный лагерь «Пламя» и база отдыха завода им. Баранова. Теплоснабжение данных территорий обеспечивается от индивидуальных котельных:

- индивидуальная котельная, расположенная на территории базы отдыха завода им. Баранова;

- индивидуальная котельная, расположенная на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя»; установленной мощностью 1,9 Гкал/ч; основной вид топлива – газ, резервное – мазут.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности Котельной №21

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,09 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 0,09 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: ______Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,09 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 110,35 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 2,54 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):________Гкал/ч.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности Котельной №22 (школа)

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 1,17 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 1,17 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: ______Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,17 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 384,83 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 11,90 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):________Гкал/ч.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1 (ПУ-14)

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 4,3 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 4,3 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 1,72 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 2,58 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 2120,7 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 60,95 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):________Гкал/ч.

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральных котельных с. Усть-Заостровка не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

с. Усть-Заостровка

Проектом предусмотрено сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение части объектов общественно-деловой зоны сохраняется от существующих локальных котельных.

Котельная ГОУ НПО «ПУ-14» в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной предусмотрено обеспечение теплоснабжения объектов общественно-деловой зоны, расположенных на территории училища. Для обеспечения надежности работы котельной выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 3,3 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной ГОУ НПО «ПУ-14»:

- на отопление и вентиляцию 2,626 Гкал/час (6350 Гкал/год)

- на горячее водоснабжение 0,435 Гкал/час (3170 Гкал/год)

Итого: 3,061 Гкал/час (9520 Гкал/год)

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,283 Гкал/час (10211 Гкал/год)

Котельная МКОУ «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа» в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной обеспечивается теплоснабжение школы и здания АТС. Для обеспечения надежности работы котельной решено выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования.

Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 1,65 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной МКОУ «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа):

- на отопление и вентиляцию 1,499 Гкал/час (3275 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,023 Гкал/час (165 Гка/год).

Итого: 1,522 Гкал/час (3440Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,632 Гкал/час (3690 Гкал/год).

Индивидуальная котельная детского сада в схеме теплоснабжения сохраняется. Для обеспечения надежности работы решено выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности до 0,4 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной детского сада:

- на отопление и вентиляцию 0,342 Гкал/час (752 Гкал/год)

- на горячее водоснабжение 0,022 Гкал/час (163 Гкал/год)

Итого:0,364 Гкал/час (915 Гкал/год)

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,391 Гкал/час (981Гкал/год).

Котельная крупозавода сохраняется.

п. имени П.С. Комиссарова

Проектом предусмотрено сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение общественно-деловой зоны, а также индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов.

н.п. Усть-Заостровское Лесничество

Проектом предусмотрено сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

В связи с газификацией поселка, теплоснабжение общественно-деловой зоны, а также индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов.

Две существующие индивидуальные котельные, расположенные на территории базы отдыха завода им. Баранова и детского оздоровительного лагеря «Пламя», проектом сохраняются. Котельные покрывают отопительную нагрузку данных территорий.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

с. Усть-Заостровка

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей протяженностью 480 м, а также прокладка проектных теплосетей протяженностью 385 м диаметром 89 – 250 мм пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

н.п. Усть-Заостровкое Лесничество

Предусмотрена реконструкция сети теплоснабжения протяженностью 480 м, а также прокладка проектных теплосетей протяженностью 385 м. диаметром 89 – 250 мм пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы Котельной №21(детский сад), Котельной №22 (школа), Котельной №1(ПУ-14)  представлены  в Таблице 2, 2.1, 2.2 соответственно.

Перспективные топливные балансы Котельной №21. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 20,625 |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г |  |  |  |  |  |

Перспективные топливные балансы Котельной №21. Таблица 2.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 82,858 |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г |  |  |  |  |  |

Перспективные топливные балансы Котельной №1. Таблица 2.2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 485,775 |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г |  |  |  |  |  |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию теплосетей составляет порядка 289 812,26  рублей, с учетом прочих расходов.

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено МУП «Тепло-энергосберегающая компания», с которым заключен договор аренды муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Усть-Заостровка Омского муниципального района Омской области.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА УСТЬ-ЗАОСТРОВКА

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Усть-Заостровка является МУП «Тепло-энергосберегающая компания».  Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами владения и пользования переданы по договору аренды муниципального имущества.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Усть-Заостровка. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-деловой зоны |
| 1 | МБДОУ»Детский сад»Усть-Заостровский» | ул. Мира, д. 51 | центральное, котельная № 21 |
| 2 | МКОУ «Усть-Заостровская СОШ» | ул. Степная, д.21 | центральное, котельная № 22 |
| 3 | БОУ НПО «Профессиональное училище №14» | ул. Учебная,5 | центральное, котельная № 1 |

Продолжение Таблицы 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес: улица, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилфонд |
| 1 | Жилой дом | Сад, 24 | центральное, котельная № 1 |
| 2 | 4 кв. жилой дом | Береговая, 11 | центральное, котельная № 1 |
| 3 | Жилой дом | Береговая, 3 | центральное, котельная № 1 |
| 4 | Жилой дом | Береговая, 5 | центральное, котельная № 1 |
| 5 | Жилой дом | Куйбышева, 16 | центральное, котельная № 1 |
| 6 | Жилой дом | Куйбышева, 22 | центральное, котельная № 1 |
| 7 | Жилой дом | Куйбышева, 7/1 | центральное, котельная № 1 |
| 8 | Жилой дом | Куйбышева, 1 | центральное, котельная № 1 |
| 9 | Жилой дом | Куйбышева, 6 | центральное, котельная № 1 |
| 10 | Многоквартирный дом | Мира, 1 | центральное, котельная № 1 |
| 11 | Многоквартирный дом | Учебная, 7 | центральное, котельная № 1 |
| 12 | Жилой дом | Станичная, 1 | центральное, котельная № 1 |
| 13 | Жилой дом | Станичная , 2 | центральное, котельная № 1 |
| 14 | Жилой дом | Степная , 17 | центральное, котельная № 22 |

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Усть-Заостровка располагаются три центральных котельных: Котельная №21   (детский сад), Котельная №22 (школа) и Котельная №1 (ПУ-14).

1) Структура основного оборудования

В Котельной №21 установлены котлы марки КЧМ-5-40 в количестве двух штук. Котлы работают на природном газе. Сетевой насос  марки К 8/18 в количестве 2 шт. Приборы учета и контроля: учет расхода газа (ВК –G10T), учета расхода электроэнергии (СЭТЧ-1), учета расхода воды (ОВ-20), контроль процесса горения (АРБАТ), сигнализатор загазованности (СГГ), сигнализатор СО (СОУ).

В Котельной №22 установлены котлы марки КВСА-0,6 в количестве 1 шт, марки НР-18, в количестве 1 шт. Котлы работают на природном газе. Сетевой насос  марки К 45/30 в количестве 1 шт., Приборы учета и контроля: учет расхода газа (СГ-16м-100 СПГ-716), учета расхода электроэнергии (СА4V-И672М), учет расхода воды СВ-50, контрольпроцесса горения БГГ-0,6, сигнализатор загазованности (СГГ), сигнализатор СО (СОУ)

В Котельной №1 установлены котлы марки КВСА-1,5 в количестве двух штук, марки КВСА-3, в количестве 1 шт. Котлы работают на природном газе. Сетевой насос  марки Д320-50 в количестве 1 шт., сетевой насос марки ФГ-216-24, в количестве 1 шт, сетевой насос марки ФГ-144-45, в количестве 1 шт, подпиточный насос марки К-65-50-160, в количестве 1 шт. Приборы учета и контроля: учет расхода газа (СГ-16м-400), сигнализатор загазованности (СГГ-6-02), сигнализатор СО (СОУ-1).

2) Установленная мощность оборудования.

Суммарная  установленная мощность Котельной №21 0,064Гкал/ч.

Суммарная  установленная мощность Котельной №22 1,166 Гкал/ч.

Суммарная  установленная мощность Котельной №1 4,3 Гкал/ч.

3) Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной №21 0,064Гкал/ч

Суммарная располагаемая мощность Котельной №22 1,166 Гкал/ч

Суммарная располагаемая мощность Котельной №1  2,58 Гкал/ч

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №21 2,54Гкал/ч.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №22 12,67Гкал/ч.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №1 77,33Гкал/ч.

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №21 осуществлен в 2003 г

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №22 осуществлен в 1988г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №1 – 1971 г.

6) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети условно разделены на 2 участка: Теплотрасса котельной «ПУ-№14» (далее Теплотрасса №1) и Теплотрасса котельной «МОУ Усть-Заостровская СОШ» (далее Теплотрасса №2). Протяженность Теплотрассы №1 составляет 1869м, Теплотрассы №2 – 502м. Способ прокладки тепловых сетей подземный. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице №2

Таблица 2

| № | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Объекты общественно-деловой зоны | 9237,9 | 2,232 | 0,394 | 0,435 | 3,061 |
| 2 | Объекты общественно-деловой зоны | 12951 | 0,86 | 0,639 | 0,023 | 1,522 |
| 3 | Детский сад | 2550 | 0,202 | 0,14 | 0,022 | 0,364 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка | 109800 | 6,337 | 0 | 3,66 | 9,997 |
| 5 | Объекты общественно-деловой зоны | 8241,7 | 0,53 | 0,482 | 0,217 | 1,229 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учета собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление села составляет 26,572 Гкал/ч (104502 Гкал/год), в том числе теплопотребление для территории первоочередного освоения – 16,575 Гкал/ч (61702 Гкал/год)

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной№1 и Котельной №2.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной №21 и Котельной №22 и Котельной №1 представлены в Таблице 3, Таблице 3.1 и Таблице 3.2 соответственно

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №21. Таблица 3

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,09 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,09 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,09 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 110,35 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 2,54 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 13,48 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №22. Таблица 3.1

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,17 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,17 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,17 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 384,83 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 11,90 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 195,36 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1. Таблица 3.2

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,3 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 2,58 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 2120,7 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 60,95 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 850,73 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной №21, Котельной №22 и Котельной №1 с. Усть-Заостровка потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной №1, Котельной №21 и Котельной №22 с. Усть-Заостровка в качестве основного топлива используется природный газ.

Резервный запас создается из твердого топлива и мазута

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области, которая была теплоснабжающей организацией в 2011г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области.

Таблица 4

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |
| --- |
| деятельности регулируемых организаций |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |
|  | Наименование организации | МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской области |
|  | Адрес организации | г. Омск, ул. 30-я северная, д. 67 |
|  | Ф.И.О. руководителя | А.Н. Филиппов |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) |  |
|  | ИНН/КПП | 5528201924/552301001 |
|  | ОГРН |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2011 год (факт) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 117622,387 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 1,619 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 86604,661 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения газ | тонн, м3 | 118863,04 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 3215,52 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения дизельного топлива | тонн | 3,786 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 24 150 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения нефти | тонн | 1824,39 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 8705,28 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 5817,06 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 1730,83 |
|  | - способ приобретения | х |  |

Продолжение Таблицы 4

| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 17 271 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2 670,61 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 6 467,26 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 101,09 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 29 339,48 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 9 541,264 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. |  |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 70,30 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 19 234,71 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15 389,870 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 45 736,92 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15 094,873 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 91129,72 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 44 406,77 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 327 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 1069 |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 451 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 124 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 1396 |

Продолжение Таблицы 4

| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 132,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 65,72 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 167,809 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 162,726 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 25,659 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 15 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 137,006 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 3,935 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 89,341 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 133,4 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 133,4 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 33 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт |  |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 252 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал |  |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал |  |

9. Тарифы на тепловую энергию

На 2012г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют:

с 01.01.2012 - 30.06.2012  1412,41р за 1 Гкал без учета НДС

с 01.07.2012 - 31.08.2012  1497,15р за 1 Гкал без учета НДС

с 01.09.2012 - 31.12.2012  1580,45р за 1 Гкал без учета НДС

для населения:

с 01.01.2012 - 30.06.2012  1666,64р за 1 Гкал без учета НДС

с 01.07.2012 - 31.08.2012  1766,64р за 1 Гкал без учета НДС

с 01.09.2012 - 31.12.2012  1864,93р за 1 Гкал без учета НДС

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 5 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для Котельной №21, Котельной №22 и Котельной №1 соответственно. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2011г.

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице №2

Таблица 5

| № | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Объекты общественно-деловой зоны | 9237,9 | 2,232 | 0,394 | 0,435 | 3,061 |
| 2 | Объекты общественно-деловой зоны | 12951 | 0,86 | 0,639 | 0,023 | 1,522 |
| 3 | Детский сад | 2550 | 0,202 | 0,14 | 0,022 | 0,364 |

2) В связи с газификацией села прирост площади строительных фондов к Котельным №21, №22, №1 не  планируется, соответственно объемы потребления тепловой энергии (мощности) не увеличатся.

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективный и существующий баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной №21, Котельной №22 и  Котельной №1 представлены в Таблице 6, Таблице 6.1 и Таблице 6.2 соответственно.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №21. Таблица 6

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,09 |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,09 |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,09 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 110,35 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 25,54 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 13,48 |  |  |  |  |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №22. Таблица 6.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,17 |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,17 |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,17 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 384,83 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 11,90 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 195,36 |  |  |  |  |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №1. Таблица 6.2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,72 |  |  |  |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 42,58 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 2120,7 |  |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 60,95 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 850,73 |  |  |  |  |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проектом предусмотрено сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение части объектов общественно-деловой зоны сохраняется от существующих локальных котельных.

Котельная ГОУ НПО «ПУ-14» в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной предусмотрено обеспечение теплоснабжения объектов общественно-деловой зоны, расположенных на территории училища. Для обеспечения надежности работы котельной выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 3,3 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной ГОУ НПО «ПУ-14»:

- на отопление и вентиляцию 2,626 Гкал/час (6350 Гкал/год)

- на горячее водоснабжение 0,435 Гкал/час (3170 Гкал/год)

Итого: 3,061 Гкал/час (9520 Гкал/год)

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,283 Гкал/час (10211 Гкал/год)

Котельная МКОУ «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа» в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной обеспечивается теплоснабжение школы и здания АТС. Для обеспечения надежности работы котельной решено выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования.

Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 1,65 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной МКОУ «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа):

- на отопление и вентиляцию 1,499 Гкал/час (3275 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,023 Гкал/час (165 Гка/год).

Итого: 1,522 Гкал/час (3440Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,632 Гкал/час (3690 Гкал/год).

Индивидуальная котельная детского сада в схеме теплоснабжения сохраняется. Для обеспечения надежности работы решено выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности до 0,4 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной детского сада:

- на отопление и вентиляцию 0,342 Гкал/час (752 Гкал/год)

- на горячее водоснабжение 0,022 Гкал/час (163 Гкал/год)

Итого:0,364 Гкал/час (915 Гкал/год)

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,391 Гкал/час (981Гкал/год).

Котельная крупозавода сохраняется

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей протяженностью 480 м, а также прокладка проектных теплосетей протяженностью 385 м диаметром 89 – 250 мм пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для Котельной №21,  Котельной №22 и Котельной №1 представлены в Таблице 7,  Таблице 7.1 и Таблице 7.2 соответственно.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №21. Таблица 7

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 20,625 |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) |  |  |  |  |  |

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №22. Таблица 7.1

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 82,585 |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) |  |  |  |  |  |

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №1. Таблица 7.2

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 485,775 |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) |  |  |  |  |  |

2) Котельные №21, №22, №1 с. Усть-Заостровка работают на природном газе.

Резервный запас создается из твердого топлива и мазута. На отопительный период 2012-2013гг. запасы составили: Котельная №21-1290 т, Котельная №22- 5840 т, Котельная №1-12000 т.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) Реконструкция старых и строительство новых тепловых сетей по предварительной оценке составляет 144 906.13 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  от 01 октября  2012 года между администрацией Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района и муниципальным унитарным предприятием «Тепло-энергетическая компания» Омского муниципального района Омской области» заключен  договор аренды  в отношении муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения на территории  Усть-Заостровкого сельского поселения.