ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 367

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» по развитию системы водоснабжения в Усть-Заостровском сельском поселении на 2014-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Усть-Заостровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной
программы Открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» по развитию системы водоснабжения в Усть-Заостровском сельском поселении на 2014-2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава сельского поселения                                                            Н.А. Голиченко

Приложение к постановлению Администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 29.11.2013 № 367

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ОАО «Омскоблводопровод»

по развитию системы водоснабжения в Усть-Заостровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2017 годы

1. Основание для разработки инвестиционной  программы Открытого  акционерного общества «Омскоблводопровод» по развитию системы водоснабжения в Усть-Заостровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2017 годы (далее - Инвестиционная программа)

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

1.2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении;

1.3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

2. Цели и основные направления инвестиционной программы

2.1. Надежное и бесперебойное обеспечение населения Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и юридических лиц качественной питьевой водой;

2.2. Обеспечение растущего спроса в водоснабжении потребителей на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области;

2.3. Обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения новых построенных объектов капитального строительства на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

3. Сроки реализации Инвестиционной программы - 4 года (2014 – 2017 годы) с разбивкой мероприятий по годам.

4. Ожидаемые производственные показатели

Фактическое достижение целей Инвестиционной программы - в соответствии с пунктом 2.

5. Финансирование Инвестиционной программы производится в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в том числе посредством установления тарифов на подключение к сетям водоснабжения ОАО «Омскоблводопровод» на основании инвестиционной программы, а также инвестиционной надбавки к тарифам на 2014-2017 годы. В программе необходимо предусмотреть возможность корректировки программы после уточнения объемов финансирования мероприятий программы в соответствии с разработанной в установленном порядке проектно-сметной документацией с учетом индекса инфляции.

6. Рекомендуемый порядок выбора мероприятий для включения в Инвестиционную программу

6.1.	Анализ технического состояния водопроводных сетей и оборудования систем водоснабжения;

- Установление  последовательности устранения выявленных негативных факторов.

7.	Лимит финансирования Инвестиционной программы установить не более _______ тыс. рублей (без учета НДС и применения дефлятора).

8. Инвестиционная программа должна соответствовать техническому заданию и содержать один проект, в который необходимо включить мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг на водоснабжение, улучшение экологической ситуации на территории Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (надбавка к тарифу).

9.	 Сроки разработки Инвестиционной программы

Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы - до 31.12.2013 года.

10.  Рассмотрение и утверждение инвестиционной программы

Рассмотрение и утверждение Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

|  |  |  | Приложение №2 к Постановлению Администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района от ___ ____________2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по развитию систем водоснабжения в Усть-Заостровском сельском поселении Омском муниципальном районе Омской области на 2014-2017 годы, направленный на повышение качества водоснабжения и полноту оказываемых услуг |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка высокочастотного насоса в НС п. им. Комиссарова | ед. | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | Замена водопровода: п. им. Комиссарова, ул. Садовая, диам. 90 мм (п/эт.) - 800 м | км. | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Замена водопровода: с. Усть-Заостровка, ул. Победы, диам. 90 мм (п/эт.) - 1000 м | км. | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 4 | Замена водопровода: с. Усть-Заостровка, ул. Мира (д. № 38 - детский сад), диам. 40 мм (п/эт.) - 100 м | км. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 5 | Установка 2-х высокочастотных насосов в НС с. Усть-Заостровка | ед. | 2 |  |  |  | 2 |
|  | ИТОГО: | км/ед | 1,9/3 | 0,8/0 | 1,0/0 | 0,1/1 | 0/2 |

# Text boxes

Согласовано:
ОАО РАО "ЕЭС России
Бизнес-единица "Сети"
"___"___________ 200___г.

__________________(_____________)