проект

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________   № _________

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Правилами разработки и утверждения схем водоснабжении и водоотведения утвержденных Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2033 года (Приложение №1).

2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения  Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2033 года в полном объеме на официальном сайте администрации Омского муниципального района Омской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Усть-Заостровского сельского поселения Королеву Н.А.

Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения                                                                  И.М. Лучак

Приложение №1

к постановлению администрации

Усть-Заостровского сельского поселения

от «____»____________2014 г

Схема водоснабжения и водоотведения

Усть-Заостровского сельского поселения

Омского района Омской области

на период до 2033 г.

ООО «ПК»Теплогаз»

2013г.

Содержание

Введение .................................................................................................................................. 3

Паспорт схемы ........................................................................................................................ 4

Глава 1. Схема водоснабжения ............................................................................................. 6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования...6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования........ 6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения............................................ 6

1.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования......................................................................8

1.2 Существующие балансы водопотребления ................................................................... 9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения ...... 10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения ...................................................................................................................... 12

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ............................. 15

Глава 2. Схема водоотведения. ........................................................................................... 18

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования..18

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования. ............................................................................................ 18

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения. ........................... 18

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотвеедения муниципального образования ................................................................. 18

2.2 Существующие балансы системы водоотведения ...................................................... 18

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод ....................................................... 19

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения. ........................................................................ 20

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения .............................. 24

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения ............... 27

Глава 4. Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения...............................29

2

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельского поселения на период до 2033 года разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Генерального плана Усть-Заостровского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

3 - магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- РЧВ;

3

- насосные станции;

2) Водоотведение:

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Омская область, Омский район, Усть-Заостровское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

4

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Усть-Заостровского сельского поселения в целом;

- строительство канализационных сетей;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство КНС;

Второй этап 2023-2033г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство КНС;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

5

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Усть-Заостровского сельского поселения входят следующие 3 населённых пункта:

- с. Усть-Заостровка

- п. имени Коммисарова

- н.п. Усть-Заостровское Лесничество

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

Транспортировка питьевой воды в Усть-Заостровское сельское поселение от системы водоснабжения ОАО «Омскоблводопровод» по магистральному водопроводу Ду350 Московка-Розовка.

Проложены водопроводные сети: в с. Усть-Заостровка – 17,292 км, в п.им.Комиссарова – 13,02. Износ сетей составляет 40 %.

Объем поставляемой воды населению составляет:

- с. Усть-Заостровка - 1258,12 куб. м/сут;

- п. им. Комиссарова - 432,56 куб. м/сут;

Система водоснабжения на территории сельского поселения частично централизованная.

В границах муниципального образования располагаются 2 крупных водозаборных

узла, запитанных от городского водопровода и снабжающих водой с. Усть-Заостровка и п.им.Комиссарова. На территории этих населенных пунктов система водоснабжения централизованная. Водоснабжение населенного пункта Усть-Заостровское Лесничество осуществляется от расположенного на территории базы отдыха завода им. Баранова посредством привозной воды локального водозабора.

На территории сельского поселения размещены следующие объекты и сети водоснабжения:

6

− водозабор, расположенный вблизи с.Усть-Заостровка (обеспечивает водоснабжение с.Усть-Заостровка, а также садоводческого товарищества "Сады"), состоящий из:

- насосной станции, производительностью 500 м3/сут;

- водонапорной башни мощностью 50 м3;

- двух резервуаров для хранения воды объемом 500 м3.

− водозабор, расположенный вблизи п. имени П.С. Комиссарова (обеспечивает водоснабжение п. имени П.С. Комиссарова, а также спортивно-оздоровительный лагерь СибАДИ), состоящий из:

- насосной станции, производительностью 150 м3/сут;

- водонапорной башни мощностью 25 м3;

- двух резервуаров для хранения воды объемом 250 м3.

− поверхностный водозабор, расположенный вблизи с.Усть-Заостровка, представляющий собой:

- насосную станцию (используется в летнее время для СНТ"Сады");

- водопровод из стальных труб диаметром 1000 мм, протяженностью 0,5 км.

− водозабор, расположенный на территории базы отдыха завода им. Баранова, состоящий из:

- артезианской скважины; - водонапорной башни.

− резервуар для хранения воды, расположенный на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя» объемом 400 м3(для нужд лагеря);

− водонапорная башня, расположенная на территории ГОУ НПО «Профессиональное училище – 14», объемом 25 м3;

− хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протяженностью 3,1 км (подводящие водопроводы к водозаборам, а также водоснабжение южной индивидуальной жилой застройки сельского поселения);

− хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, протяженностью 1,4 км (водоснабжение индивидуальной жилой застройки в северо-западной части сельского поселения).

с. Усть-Заостровка

Водоснабжение осуществляется от водозабора, расположенного севернее села.

Централизованная система водоснабжения села включает:

− хозяйственно-питьевой водопровод из стальных труб диаметром 150 мм, поли-

7

этиленовых – 50-160 мм, чугунных – 100-200 мм, общей протяженностью магистральных трубопроводов 21,9 км.

В с. Усть-Заостровка рядом с территорией крупозавода имеется недействующая водонапорная башня мощностью 25 м3.

п. имени П.С. Комиссарова

Водоснабжение осуществляется от водозабора, расположенного севернее поселка.

Централизованная система водоснабжения села включает:

− хозяйственно-питьевой водопровод из чугунных труб диаметром 100 мм, полиэтиленовых – 63-160 мм, общей протяженностью магистральных трубопроводов 4,5 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Усть-Заостровского сельского поселения.

2. Большая нагрузка на магистральный водопровод из-за недостаточно большого диаметра;

3. Нехватка объемов воды в п. имени Комиссарова.

4. Водопроводная сеть на территории Усть-Заостровского сельского поселения проложена до 1980 года, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

8

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 1. Объемы водопотребления по Усть-Заостровскому сельскому поселению на 2013г.

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Численность населения, чел. | Норма водо-потр., л/сут | Объем воды на питьевые нужды населения, м3/сут | Объем воды на нужды местн. пром-ти, м3/сут | Объем воды на полив территории, м3/сут | Норма воды на пожаро-тушение, л/с | Объем воды для нужд пожаро-тушения, м3/сут | Кол-во пожа-ров | Суммарный объем воды на хоз-пит. нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Заостровское СП | 2245 | - | 1033,55 | 222,13 | 257 | - | 135 | - | 1690,68 |
| с. Усть-Заостровка | 1938 | 160 | 779,99 | 175,13 | 189 | 15 | 81 | 1 | 1258,12 |
| п. имени Комиссарова | 246 | 160 | 253,56 | 47 | 68 | 10 | 54 |  | 432,56 |
| н.п.Усть-Заостровское Лесничество | 61 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |

9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Усть-Заостровского сельского поселения.

На расчетный срок проектом предложено два варианта решения проблемы водоснабжения в сельском поселении:

1) реконструкция действующего водопровода, подключенного к сетям г. Омска, в связи с увеличением нагрузок. Реконструируемый водопровод выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», предусмотреть увеличение диаметра до 600 мм;

2) прокладка нового водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», диаметром 600 мм. Подключение выполнить на 23 км в районе п. Иртышский.

Таблица 2. Данные о численности населения Усть-Заостровского сельского поселения.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Усть-Заостровка | - | 1938 | 2081 | 4019 | 2081 | 6100 |
| 2 | п. имени Комиссарова | - | 246 | 1200 | 1446 | 754 | 2200 |
| 3 | н.п.Усть-Заостровское Лесничество | - | 61 | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 8300 |

В перспективе развития Усть-Заостровского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Усть-Заостровского сельского поселения принято следующим:

10

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека.

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3. Суммарное водопотребление по Усть-Заостровскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Численность населения 2030, чел. | Норма водо-потр., л/сут | Объем воды на питьевые нужды населения, м3/сут | Объем воды на нужды местн. пром-ти, м3/сут | Объем воды на полив территории, м3/сут | Норма воды на пожаро-тушение, л/с | Объем воды для нужд пожаро-тушения, м3/сут | Кол-во пожа-ров | Суммарный объем воды на хоз-пит. нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Заостровское СП | 8400 | - | 2310,0 | 345,54 | 504,0 | - | 324 | - | 3483,54 |
| с. Усть-Заостровка | 6100 | 230 | 1683,6 | 252,54(15) | 366,0 | 15 | 162 | 1 | 2464,14 |
| п. имени Комиссарова | 2200 | 230 | 607,2 | 91,08(15) | 132,0 | 10 | 108 |  | 938,28 |
| н.п. Усть-Заостровское Лесничество | 100 | 160 | 19,2 | 1,92(10) | 6,0 | 5 | 54 | 1 | 81,12 |

11

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривается в с. Усть-Заостровка, п. имени Комиссарова. Жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующее водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Усть-Заостровского сельского поселения является предусмотренный к реконструкции водопровод, подключенный к водопроводным сетям г. Омска, проходящий по территории сельского поселения, выполненный из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм, общей протяженностью 11 км.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена II (вторая) в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84*.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП2.04.02-84*.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды. Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Водоснабжение населенных пунктов предусматривается от существующего водовода, подлежащего реконструкции, с увеличением производительности.

Для обеспечения населения водой питьевого качества, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», вода по водоводу от водозабора поступает на установку водоподготовки и далее – потребителям.

12

Водоснабжение площадок нового строительства в с. Усть-Заостровка и п. имени Комиссарова осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

Строительство водопроводных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Система водоснабжения централизованная. Существующие, действующие сети и объекты сохраняются в виду их удовлетворительного состояния.

На расчетный срок предусмотрено строительство повысительной насосной станции в северо-западной части села, производительностью 6530 м3/сут; двух резервуаров чистой воды объемом 500 м3 каждый. Таким образом, водоснабжение населенного пункта будет обеспечено существующей и проектируемой насосными станциями. Проектом принята совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Усть-Заостровка.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», диаметром 63-250 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 25,4 км, в т.ч. на первую очередь 6,0 км. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры. Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.

На территории с. Усть-Заостровка, на водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть на водопроводной сети вдоль автомобильных дорог, на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

13

Расход воды на пожаротушение предусмотреть согласно СНиП 2.04.02-84*.

п. имени Комиссарова

Система водоснабжения централизованная. Существующие, действующие сети и объекты проектными решениями сохранены в виду их удовлетворительного состояния. Водоснабжение населенного пункта будет обеспечено существующей и проектируемой (в с. Усть-Заостровка) насосными станциями.

Проектом принята совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», диаметром 63; 160 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 12,8 км, в т.ч. на первую очередь 1,5 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.

На территории п. имени Комиссарова, на водопроводной сети установить гидранты.

Пожарные гидранты предусмотреть на водопроводной сети вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

Расход воды на пожаротушение предусмотреть согласно СНиП 2.04.02-84*.

н.п. Усть-Заостровское Лесничество

Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение населенного пункта будет обеспечено проектируемой (в с. Усть-Заостровка) повысительной насосной станцией.

Проектом принята совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения н. п. Усть-Заостровское Лесничество.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», диаметром 63 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 7,1 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-

14

питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании

выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Проектом рекомендовано, в качестве изоляции водопроводных сетей, использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.

На территории н. п. Усть-Заостровское Лесничество, на водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

Расход воды на пожаротушение предусмотреть согласно СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты системы водоснабжения, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению.

− повысительная насосная станция – 1 шт;

− магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 45,1 км.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации).

15

Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 16 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались: - стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

16

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 4.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1 | с. Усть-Заостровка |
| 1.1 | Насосная станция | шт. | 2 | 4012,07 | — | 4012,07 |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø32 | км | 0,30 | 1 700,455 | — | 1 700,455 |
| 1.3 | Ø150 | км | 3,80 | 3756,95 | — | 3756,95 |
|  | Итого: |  |  | 9469,48 | - | 9469,48 |
| 2. | п. имени Комиссарова |
| 2.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2424,31 | 2424,31 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 2,1 | — | 7398,63 | 7398,63 |
| 2,3 | Насосная станция | шт. | 2 | 4012,07 | — | 4012,07 |
|  | Итого: |  |  | — | 9822,94 | 13835,01 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 13481,55 | 9822,94 | 23304,49 |

17

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков - автономное (выгребные ямы)

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

В Усть-Заостровском сельском поселении децентрализованная система водоотведения. Прием стоков во всех населенных пунктах сельского поселения осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда впоследствии производится сброс стоков на рельеф.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотвеедения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системы хозяйственно - бытовой канализации в Усть-Заостровском с.п. не существует.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести строительство КОС, строительство централизованной системы водоотведения.

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму сточных вод Усть-Заостровского поселения приведены в таблице 5.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

18

Таблица 5. Объём сточных вод Усть-Заостровского поселения

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Численность населения, чел. 2013 | Удель- ное водоотв. на 1-го жителя л/сут | Объем сточных вод от населения, м3/сут | Объем промыш-ленных сточных вод, м3/сут | Суммарный объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Заостровское СП | 2245 | - | 770 | 115,18 | 885,18 |
| с. Усть-Заостровка | 1938 | 160 | 561 | 84,18 | 645,18 |
| п. имени Комиссарова | 246 | 160 | 202,5 | 30,36 | 698,28 |
| н.п. Усть-Заостровское Лесничество | 61 | 160 | 6,5 | 0,64 | 21,12 |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Усть-Заостровского сельского поселения приведены на 2033г. в таблице 6.

19

Таблица 6.  Объём сточных вод Усть-Заостровского поселения на 2033 г.

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Численность населения, чел. 2033 | Удель- ное водоотв. на 1-го жителя л/сут | Объем сточных вод от населения, м3/сут | Объем промыш-ленных сточных вод, м3/сут | Суммарный объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Заостровское СП | 8400 | - | 2310,0 | 345,54 | 2655,54 |
| с. Усть-Заостровка | 6100 | 230 | 1683,6 | 252,54 | 1936,14 |
| п. имени Комиссарова | 2200 | 230 | 607,2 | 91,08 | 698,28 |
| н.п. Усть-Заостровское Лесничество | 100 | 160 | 19,2 | 1,92 | 21,12 |

2.4 Предложения по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Усть-Заостровское сельское поселение

На расчетный срок проектом предложено два варианта решения задачи водоотведения

на территории сельского поселения:

1) строительство канализационных очистных сооружений (далее КОС), система водоотведения на всей территории сельского поселения частично централизованная;

2) согласно Схеме территориального планирования Омской области предусмотрена прокладка напорного коллектора от п. Иртышский в сторону с. Ачаир, проходящего вдоль

Черлакского тракта по территории Усть-Заостровского сельского поселения. Строительство канализационных насосных станций, оборудованных сливными площадками для приема стоков, для сбора стоков с территории Усть-Заостровского сельского поселения. Утилизацию и очистку стоков производить на очистных сооружениях Ачаирского сельского поселения.

20

На территории всего сельского поселения предусмотрена частично централизованная

система водоотведения.

В северо-восточной части сельского поселения предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений (далееКОС).

На КОС предусматриваются механическая и биологическая очистка сточных вод.

Сброс очищенных сточных вод выполнять на рельеф. Конструкция очистных сооружений

должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории осуществить по комбинированной схеме, частично в коллекторы, с последующей транспортировкой на КОС, частично в заводские септические камеры и выгребы. Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подключение зданий к камерам произвести через смотровые колодцы. Очистку камер

выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами на канализационные очистные сооружения. Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Производительность канализационных очистных сооружений принята 6040 м3/сут.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

− использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации,

защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

− при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

21

После ввода в эксплуатацию коллектора «Иртышский - Ачаир», строительство которого предусмотрено Схемой территориального планирования Омской области, отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществить в данный коллектор, а КОС демонтировать. Таким образом, предложенная проектом частично централизованная система водоотведения с отводом сточных вод в коллектор «Иртышский - Ачаир» исключит проблему возможного подтопления территории и повышения уровня грунтовых вод.

Утилизация очищенных сточных вод на рельеф является временным вариантом схемы водоотведения, действующим до ввода в действие коллектора «Иртышский - Ачаир».

с. Усть-Заостровка

Для сбора и очистки сточных вод с территории с. Усть-Заостровка предусмотрена комбинированная система водоотведения.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод осуществить частично посредством проектируемых самотечных и напорных трубопроводов, а также проектируемыми канализационными насосными станциями (далее КНС) с утилизацией на проектируемых КОС в восточной части сельского поселения, а частично в заводские септические камеры и выгребы.

Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подключение зданий к камерам произвести через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами на канализационные очистные сооружения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Для сбора и транспортировки сточных вод на КОС выполнить:

− строительство КНС в подземном исполнении производительностью 2500 м3/сут, расположенной в юго-западной части с. Усть-Заостровка (в период первой очереди строительства);

− строительство КНС в подземном исполнении производительностью 5000 м3/сут, расположенной в северно-восточной части с. Усть-Заостровка (в период первой очереди строительства);

− строительство самотечных коллекторов из полиэтилена диаметром 250 мм, общей протяженностью 13,9 км, в т.ч. на первую очередь 4,1 км; 23

22

− строительство напорных трубопроводов из полиэтилена диаметром 200 мм, протяженностью 16,8 км (в период первой очереди строительства).

Общая протяженность сетей составляет 30,7 км.

п. имени Комиссарова

Для сбора и очистки сточных вод с территории п. имени Комиссарова предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод осуществить частично посредством проектируемых самотечных трубопроводов с последующей транспортировкой на КНС, далее на КОС, а частично в заводские септические камеры и выгребы.

Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подключение зданий к камерам произвести через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами на канализационные очистные сооружения.

Для сбора и транспортировки сточных вод на КОС выполнить:

− строительство самотечных коллекторов из полиэтилена диаметром 250 мм, общей протяженностью 6,7 км.

н.п. Усть-Заостровское Лесничество

Система водоснабжения децентрализованная.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод осуществить в заводские септические камеры и выгребы.

Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подключение зданий к камерам произвести через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами на канализационные очистные сооружения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению.

23

− канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 объект;

− канализационная насосная станция (КНС) – 2 объекта;

− магистральные сети водоотведения общей протяженностью 37,4 км.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для с. Усть-Заостровка и п. имени Комиссарова проектируется централизованная система канализации. Предлагается строительство КОС в с. Усть-Заостровка и п. имени Комиссарова. Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м.

Вывоз стоков из сборных емкостей в остальных населенных пунктах предусматривается на ближайшие КОС

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия. С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

24

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем

25

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1 | с. Усть-Заостровка |
| 1,1 | КОС q=40м³/час. | шт. | 1 | 15770,7 | — | 15770,7 |
| 1,2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,00 | 21 001,699 | — | 21 001,699 |
| 1,3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,10 | — | 26 291,405 | 26 291,405 |
| 1,4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,50 | 1 967,775 | — | 1 967,775 |
| 1,5 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,60 | — | 2 786,761 | 2 786,761 |
|  | Итого: |  |  | 56451,17 | 29078,17 | 85529,34 |
| 26 2 | п. имени Комиссарова |
| 2,1 | КОС q=15м³/час. | шт. | 1 | — | 4331,49 | 4331,49 |
| 2,2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,75 | — | 23 365,544 | 23 365,544 |
| 2,3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 12,40 | — | 53 952,269 | 53 952,269 |
|  | Итого: |  |  | — | 81649,3 | 81649,3 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 56451,17 | 110727,47 | 167178,64 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Оформление водопроводных сетей в собственность сельских поселений;

- Строительство КОС с. Усть-Заостровка;

- Реконструкция насосной станции в с. Усть-Заостровка;

- Замена изношенных водопроводных сетей в с. Усть-Заостровка;

- Строительство самотечной и напорной канализации в с. Усть-Заостровка.

- Строительство насосной станции в с. Усть-Заостровка;

Второй этап 2023-2033г.

- Строительство водонапорной башни в п. имени Комиссарова;

- Замена изношенных водопроводных сетей в  п. имени Комиссарова;

- Строительство самотечной и напорной канализации в с. Усть-Заостровка и п. имени Комиссарова.

- Строительство КОС в п. имени Комиссарова.

27

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Усть-Заостровка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9469,48 | - | 9469,48 |
|  | водоотведение | 56451,17 | 29078,17 | 85529,34 |
|  | Итого: | 63920,65 | 29078,17 | 94998,82 |
| 2 | п. имени Комиссарова |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 9822,94 | 9822,94 |
|  | водоотведение | — | 81649,3 | 81649,3 |
|  | Итого: | - | 91472,24 | 91472,24 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9469,48 | 9822,94 | 19292,42 |
|  | водоотведение | 56451,17 | 110727,47 | 167178,64 |
|  | ВСЕГО: | 65920,65 | 120550,41 | 186471,06 |

28